## Slide 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4DOF ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARDUINO
Εργασία υποβαλλόμενη απο τον φοιτητή Προβατίδη Αναστάσιο
για το μάθημα του 9ου εξαμήνου <<Απτικές Διεπαφές>>
Ο επιβλέπων καθηγητής :
Κοκκώνης Γεώργιος

## Slide 2: Στόχος της εργασίας
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός ευέλικτου ρομποτικού βραχίονα που υποστηρίζει την εκτέλεση τεσσάρων κινήσεων με χρήση Servo κινητήρων στο πλαίσιο δύο λειτουργιών .Ειτε με χειρισμό ψηφιακό μέσω του τερματικόυ της εφαρμογής Arduino IDE είτε αναλογικά με χρήση εξωτερικού Hardware(Joysticks).

## Slide 3: Yλικα που χρησιμοποιήθηκαν για την Κατασκευή
4 Micro Servo SG90
Arduino UNO
Arduino Shield 5V
Κιτ ξύλινος ρομποτικός βραχίονας
Dual XY Axis Joysticks
Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

## Slide 4: Λειτουργίες και Κίνηση
Ο ρομποτικός βραχίονας εκτελεί κινήσεις τεσσάρων σημείων σε εύρος 0-180 μοιρών με την βοήθεια των κινητήρων servo.Οι κινήσεις αυτές προσομοιάζουν τις κινήσεις εκείνες του ανθρώπινου χεριού.Οι κινήσεις οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν συμπεριλαμβάνουν: την περιστροφή της βάσης του βραχίονα,της έκτασης του <<ώμου>> ,της κάμψης του <<αγκώνα>> και το κλείσιμο της δαγκάνας στο τερματικό άκρο της κατασκευής.

## Slide 5: Προγραμματισμόσ βραχιονα
Ο προγραμματισμός της κατασκευής ρομποτικού βραχίονα βασίστηκε στην χρήση αναπτυξιακής πλακέτας Arduino (Uno) σε γλώσσα προγραμματισμού C++ .Ο προγραμματισμός υλοποιεί δύο βασικές λειτουργίες για τον έλεγχο των μηχανισμών servo .Η πρώτη υλοποίηση ολοκληρώνεται με την χρήση της συνάρτησης map για τον χειρισμό αναλογικών εισόδων μέσω των δυο XY Joysticks.Ενώ η δέυτερη υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της σειριακής θύρας που παρέχει η θύρα USB.

## Slide 6: Επιλογη αναλογικου και ψηφιακου χειρισμου
Ο χρήστης αρχικά λαμβάνει μηνήματα επεξήγησης της λειτουργίας κατασκευής και καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δυο Mode:
Mode Serial
Mode Joystick
Η αρχική επιλογή Mode είσάγεται μέσω του τερματικού.Σε περίπτωση λανθασμένης εντολής ή επιλέγοντας το Mode Joystick ο μηχανισμός λειτουργεί αμιγώς μηχανικά ως default.
Σε περίπτωση επιλογής του Mode Serial ο χρήστης έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής πολλαπλών εισόδων (Πχ BASE 90 SHOULDER 180 CLAMP 100).Ο αλγόριθμος περιέχει τμήματα ελέγχου σε περίπτωση σφάλματος τιμής και εμφανίζει αντίστοιχα μηνύματα
Σε περίπτωση επιθυμίας για εναλλαγή χειρισμού,ο χρήστης πληκτρολογεί απλώς την εντολή Mode xxxx .

## Slide 7: Mεθοδολογια για τον χειρισμο αναλογικήσ εισοδου
Καθώς η συσκεύη XY Joystick παρέχει αναλογικά δεδομένα απαραίτητη χρείζεται επομένως και η μετατροπή των αναλογικών αυτών σημάτων εισόδου σε αντίστοιχα αναλογικά σήματα εξόδου τα οποία θα επιτρέπουν στο βραχίονα να μεταβάλλει τους τέσεερις άξονες ΧΥ του στις επιθυμητές γωνίες κίνησης.Για την ολοκλήρωση αυτόυ γραμμικού σχηματισμού χρησιμοποιήθηκε η συνάρηση map.

## Slide 8: Μεθοδολογια ενεργοποιησησ σειριακησ επικοινωνιασ μεσω usb
Για να υλοποιήσουμε την τελική επικοινωνία του βραχίονα με το τερματικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή χρειάστηκε να ενεργοποιήσουμε αρχικά το κανάλι της συνεδρίας και να ορίσουμε τις λοιπές παραμέτρους για την ολοκλήρωση της μετάδοσης μέσω της σειριακής θύρας USB.

## Slide 9: Ελεγχοσ ορθοτητασ εντολων εισοδου ρομποτικο βραχιονα
Καθώς μια εφαρμογή ρομποτικού χειρισμού επιτελεί λειτουργίές ακριβείας,ακριβής θα πρέπει να είναι και εισαγωγή δεδομένων σε αυτή ουτοσώστε να μειωθεί η πιθανότητα σφάλαματος όπως ακριβώς επιδιώκεται και στις εφαρμογές βιομηχανίας.Απόπειρα κατά την υλοποίηση του project ήταν η δημιουργία κώδικα φιλτραρίσματος των εντολών που εισάγει ο χρήστης απο το τερματικό κατα την λειτουργία εκτέλεσης μεσω σειριακής θύρας.

## Slide 10: Εφαρμογές και Προοπτικές Ανάπτυξης
Οι εφαρμογές στις οποίες ΄χρησιμοποιούνται οι ρομποτικοί βραχίονες την σημερινή μέρα ποικίλουν και διαφέρουν ώς προς τον χειρισμό τους(απομακρυσμένος-άμεσος χειροκίνητος,προγραμματιζόμενα αυτοματοποιημένος).Η ακρίβεια με την οποία ολοκληρώνουν τις κινήσεις τους τα καθιστά ικανά να αξιοποιηθούν σε τομέις όπως η ιατρική για την διεκπεραίωση χειρουργικών επεμβάσεών υψηλής ακριβείας.Ενώ ακόμα πιο συχνά συναντόυνται στον τομέα της βιομηχανίας και ιδίως στην γραμμή παραγωγής αλλά και χειρισμόυ υλικών μικρόυ μεγέθους(Π.χ smd υλικά).

## Slide 11: Προβλήματα και Λύσεις
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του project, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα προγραμματισμού στο πλαίσιο της σειριακής θύρας καθώς ακόμα προβλήματα συναρμολόγησης,καλωδίωσης και ελαττωματικού εξοπλισμού.
Για την βελτιστοποίηση και αντιμετώπιση αυτών χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα όπως το Arduino shield ,ένω για την βελτιστοποίηση τών προβλημάτων του κώδικα αντλήθηκαν πληροφορίες απο ιστοσελιδες του reddit,github και OpenAi.

## Slide 12
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !