## Slide 1: Δοχείο με αισθητήρα Υπερήχων
Γρηγορίου Γεώργιος (2020035)
Μάθημα Απτικών Διεπαφών, IEE IHU 2023
iee2020035@iee.teithe.gr
Notes: 1

## Slide 2: Αρχική ιδέα
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό δοχείο που διακρίνεται για τη δυνατότητά του να αναγνωρίζει την ποσότητα υγρού που περιέχει, ειδοποιώντας τον χρήστη με έναν προειδοποιητικό ήχο όταν η στάθμη φθάνει στην κορυφή
Ο κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει άτομα με περιορισμένη όραση προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινή τους ζωή.

## Slide 3: Τρόπος λειτουργίας
Πατώντας το κουμπί PWR (power) της συσκευής, ενεργοποιείται η λειτουργία της. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας ελέγχει συνεχώς την ποσότητα υγρού μέσα στη συσκευή.
Όταν η ποσότητα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η συσκευή αρχίζει να δονείται, με τη δύναμη της δόνησης αυξανόμενη ανάλογα με την αύξηση της ποσότητας υγρού.
Τέλος, όταν το υγρό φτάσει στην κορυφή της συσκευής, εκπέμπεται ένας ακουστικός ειδοποιητικός ήχος.

## Slide 4: Υλοποίηση
Το σύστημα του πρωτοτύπου λειτουργεί με έναν μικροελεγκτή Arduino UNO στον οποίο είναι συνδεδεμένα τα παρακάτω εξαρτήματα:
Ένας αισθητήρας εγγύτητας (HC-SRD1)
Τρια module δόνησης
Ένα buzzer
Ένα γυροσκόπιο (MPU-6050)
Δύο κουμπιά (latch pushbutton)
Μια κανάτα

## Slide 5: Υλοποίηση
Ο αισθητήρας εγγύτητας που επιλέχθηκε για το πρωτότυπο είναι ο HC-SR04, λόγω της διαθεσιμότητάς του, και της συμβατότητας του με το σύστημα Arduino UNO.
Είναι αισθητήρας υπερήχων, δηλαδή στέλνει υπερήχους και μετρά τον χρόνο που χρειάζεται να αντικατοπτριστούν.
Με την πληροφορία του χρόνου και τη ταχύτητα του ήχου, υπολογίζει την απόσταση σε εκατοστά.
Αισθητήρας Υπερήχων
Αισθητήρας Υπερήχων HC-SR04 για τον υπολογισμό απόστασης. Η απόσταση που μπορεί να υπολογίσει είναι από 2εκ. έως 400εκ. με ακρίβεια ενός εκατοστού.

## Slide 6: Υλοποίηση
Το module δονησής που επιλέχτηκε Είναι μια μικρή ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα δόνησης. Αφού εισαγουμε τάση 3- 6 V, μπορουμε να ελέγξουμε το ON / OFF ή την ένταση δόνησης του κινητήρα μέσω ψηφιακού σήματος . είναι το Vibration Motor Module, και χρησιμοποιήθηκαν τρία τεμάχια.
Δονητές

## Slide 7: Υλοποίηση
Το γυροσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το MPU-6050, λόγω της κοστους του και της συμβατότητάς του με το σύστημα.
Γυροσκόπιο
Η μονάδα αισθητήρα MPU-6050 περιέχει ένα επιταχυνσιόμετρο και ένα γυροσκόπιο σε ένα μόνο chip. Είναι πολύ ακριβές, καθώς περιέχει υλικό μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό 16-bit για κάθε κανάλι. Επομένως συλλαμβάνει τα κανάλια x, y και z ταυτόχρονα. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί το I2C-bus για διασύνδεση με το Arduino.

## Slide 8: Passive Buzzer Module
Αυτό το Passive Buzzer Module είναι παθητικό επειδή δεν διαθέτει κανένα σύστημα ώστε να παράγει ήχο ή ηχό απο μόνο του. Είναι απαραίτητο για το Buzzer ένας μικροελεγκτής, όπως ένα Arduino για να παράγει ήχο. Επειδή η συσκευή είναι παθητική, λειτουργεί περισσότερο σαν ένα μικρό ηχείο παρά ένα βομβητή.
Λειτουργεί με τάση: 3.3 - 5V
Με τρύπα στήριξης: 3mm για εύκολη εγκατάσταση
Λειτουργεί με transistor 9012 PNP

## Slide 9: Υλοποίηση
H αρχική πλακέτα
Σύνδεση με το γυροσκόπιο
Το δοχείο με τον αισθητήρα και τα module δόνησης

## Slide 10: Λογισμικό
Η λογική του λογισμικού είναι η εξής:
Αν η τωρινή τιμή της απόστασης είναι μικρότερη από την προηγούμενη (δηλαδή αν αυξάνεται η στάθμη), και είναι μικρότερη ή ίση με 9 εκ, τότε χτυπάει ο πρώτος δονητής.
Αν είναι μικρότερη ή ίση με 6 εκ, χτυπάει και ο δεύτερος.
Αν είναι μικρότερη ή ίση με 3 εκ, χτυπάει και ο τρίτος, καθώς και το buzzer.
Οι δονητές και το buzzer χτυπάνε μόνο όταν μειώνεται η απόσταση, και σταματάνε εάν μείνει σταθερή, η αυξάνεται.(αδειαζει η κανατα)
Εάν γέρνει η κανατά (που ελέγχεται με το γυροσκόπιο), η το loop δεν είναι ενεργοποιημένο, τότε η παραπάνω διαδικασία δεν συμβαίνει.

## Slide 11: Λογισμικό
Εισαγωγή βιβλιοθηκών, αρχικοποιήσεις και δηλώσεις τιμών

## Slide 12: Λογισμικό
Συνάρτηση loop
Διαβάζει την απόσταση του νερού στην κανάτα και την εμφανίζει
Καθε 100ms ελέγχει αν ο χρήστης εχει πατήσει το κουμπί για να το σταματήσει, η αν η απόσταση ειναι μεγαλύτερη των 9 εκατοστων
Αν ισχύει, τότε σταματάει και βγαίνει απο την loop. Αν οχι ξαναμετράει την απόσταση.

## Slide 13: Λογισμικό
Δειγματική έξοδος
Η συνάρτηση loop επίσης βγάζει έξοδο στο serial loop για λόγους ανάπτυξης και εκσφαλμάτωσης (ο κώδικας δεν προβλήθηκε). Παρακάτω είναι κάποιες δειγματικές έξοδοι:

## Slide 14: Αξιολόγηση πρωτοτύπου
Με στόχο αξιολόγηση του πρωτοτύπου, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με την παρακάτω δομή:
Δύο ερωτήσεις για το φύλο και την ηλικία
Μια ερώτηση για τον αν θα χρησιμοποιούσαν το τελικό αποτέλεσμα
Πέντε για την ευκολία χρήσης και διαισθητικότητα της εφαρμογής
Δύο ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
Μια ερώτηση για την αξιοπιστία της εφαρμογής
Μια ερώτηση για την καμπύλη εκμάθησης της εφαρμογής
Το δείγμα ήταν 25 ατόμων, όλων των ηλικιακών ομάδων και των δύο φύλων.

## Slide 15: Αξιολόγηση πρωτοτύπου

## Slide 16: Μελλοντικες βελτιωσεις
Χρησιμοποίηση μικρότερου μικροελεγκτή
Τοποθέτηση αισθητήρα αφής
Τοποθέτηση πλακέτας φόρτισης
Βελτίωση της εμφάνισης και τοποθέτηση του κυκλώματος στον πάτο του δοχείου

## Slide 17: Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Notes: 17